## Slide 1
Územní plán hl. města Prahy
Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti
Veřejné projednání, 27.6.2018
Ondřej Volf, Eva Volfová

## Slide 2: Natura 2000
Směrnice o stanovištích a o ptácích:
- vyhlášení chráněných území (EVL a PO) pro typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy, druhy ptáků
- vyhlášení na základě odborných kritérií,
- hodnocení vlivů – jakékoli plány a projekty,
- v případě významných negativních vlivů – realizace pouze za podmínek.

## Slide 3: Metodika hodnocení
Prostorová analýza (GIS)
Lokality a plochy MPP (lokality dle urbanistické koncepce a koncepce krajiny, plochy dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, občanské vybavenosti)
Územní střety s lokalitami Natura 2000 + přenosy složkami životního prostředí, fragmentace krajiny, rušení stavbou
Identifikace dotčených předmětů ochrany
Zdůvodnění

## Slide 4: Natura v Praze
Název EVL | Kód | Rozloha (ha) | Předmět ochrany
Blatov a Xaverovský háj | CZ0110142 | 213,8850 | Stanoviště 6410, 9170, 9190
Břežanské údolí | CZ0213779 | 496,5260 | Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)
Havránka a Salabka | CZ0110049 | 2,7348 | Stanoviště 4030
Chuchelské háje | CZ0110040 | 74,8212 | Stanoviště 6190, 6210, 9170, 9180
Kaňon Vltavy u Sedlce | CZ0110154 | 34,7508 | Stanoviště 40A0, 6190, 6210, 8220, 8230
Lochkovský profil | CZ0113005 | 34,3074 | Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)

## Slide 5: Natura v Praze
Název EVL | Kód | Rozloha (ha) | Předmět ochrany
Milíčovský les | CZ0113002 | 11,4163 | Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
Obora Hvězda | CZ0113001 | 1,9125 | Vrkoč útlý (Vertigo angustior)
Praha - Letňany | CZ0113774 | 64,9455 | Sysel obecný (Spermophilus citellus)
Praha - Petřín | CZ0113773 | 52,5905 | Roháč obecný (Lucanus cervus)
Prokopské údolí | CZ0110050 | 126,7728 | Stanoviště 6110, 6190, 6210, 8220, 8230
Radotínské údolí | CZ0114001 | 109,4440 | Včelník rakouský (Dracocephalum austriacum), Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)

## Slide 6
Hodnota | Termín | Popis
-2 | Významně negativní vliv | Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK Vylučuje schválení koncepce (resp. koncepci je možné schválit pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat.
-1 | Mírně negativní vliv | Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje schválení koncepce. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
0 | Nulový vliv | Koncepce nemá žádný prokazatelný vliv.
+ | Pozitivní vliv | Koncepce má pozitivní vliv.
Stupnice hodnocení vlivů

## Slide 7: Průběh hodnocení
V první fázi hodnocení byly u některých lokalit zjištěny významně negativní vlivy – dle principu předběžné opatrnosti byly vytipovány lokality, které zasahují do území EVL a na základě uvedeného přípustného využití nebylo možné vyloučit významně negativní vlivy.
Tyto vlivy byly eliminovány omezením přípustného využití:
„Nepřípustné je umísťovat jakékoliv stavby, zařízení a jiná opatření, pokud toto případné umístění bude mít významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (EVL) soustavy Natura 2000. Toto omezení platí za podmínek posouzení podle odst. (2) § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, prokáže negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL soustavy Natura 2000 a případné využití postupu dle §§ 45i, odst. (9) a (10) neskončí schválením umístěním stavby, zařízení či jiného opatření.“
Předpokládáme, že tato podmínka pomůže zajistit ochranu EVL a vlivy byly vyhodnoceny jako mírně negativní.

## Slide 8: Možné vlivy
Zábor území
Znečištění
Fragmentace lokalit
Rušení
Ovlivnění migračních možností
Ovlivnění vodního režimu
Přímé zabíjení živočichů

## Slide 9: Příklad EVL Praha - Letňany

## Slide 10: Vlivy na EVL Praha - Letňany
Lokality
921 Ďáblice – Kbely - nezastavitelná, rekreační, stabilizovaná. Využití území je omezeno na záměry bez významně negativních vlivů. Přípustné využití může mít mírně negativní vlivy.
179 U Výstaviště Letňany, 178 Kbeličky – rozvojové
576 Kbely areály, 600 Letov, 599 Letiště Letňany - stabilizované. Využití území je omezeno na záměry bez významně negativních vlivů. Přípustné využití může mít mírně negativní vlivy.

## Slide 11: Vlivy na EVL Praha - Letňany
Dopravní koridory:
610/-/36 – Komunikační propojení podél letiště Letňany
610/-/46 – Komunikační propojení Veselská – Toužimská
Obě komunikace představují negativní ovlivnění předmětu ochrany EVL - zvýšené riziko mortality jedinců na silnici v důsledku střetů s vozidly.
610/-/36 územní střet s EVL, omezuje migraci směrem do krajiny.
Vliv je hodnocen jako mírně negativní, vzhledem k tomu, že obě komunikace jsou součástí platného územního plánu a jsou možná technická opatření zamezující vlivům.
V těsné blízkosti EVL je navržen koridor pro konvenční železniční trať Praha – Liberec (630/-/11/R). Vzhledem k tomu, že MPP počítá s vedením trati v tunelu, je možné konstatovat, že významný negativní vliv lze vyloučit.

## Slide 12: Další příklady
EVL Kaňon Vltavy u Sedlce – koridor pražského okruhu (SOKP, 610/-/3) . V místě střetu byl zúžen koridor tak, aby nedocházelo ke střetu s EVL. Možné jsou mírně negativní vlivy (nepřímé vlivy – zástin, vlivy stavby).
EVL Chuchelské háje – koridor konvenční železniční trati Praha – Velká Chuchle – Praha-Běchovice (630/-/4) (v tunelu) Tunelová varianta umožňuje technické řešení s vyloučením významného negativního vlivu.
EVL Lochkovský profil – částečně zasahuje zastavitelná produkční lokalita 617 Cementárna Radotín. Lokalita nezasahuje přímo do biotopu předmětu ochrany, významně negativní vliv možno vyloučit. Hodnocen mírně negativní vliv (nepřímé vlivy).

## Slide 13: Závěr
„Územní plán hlavního města Prahy (Metropolitní plán) verze 3.5“ nemá významně negativní vliv (negativní vliv dle odst.9 §45i ZOPK) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

## Slide 14
Děkujeme za pozornost,
Eva Volfová, Ondřej Volf